Uclinux配置运行试验

本次试验主要是熟悉uclinux内核裁剪和配置步骤，并根据试验要求，配置一个符合要求的uclinux内核，编译并烧写完成。

在uClinux-dist目录下执行以下命令：

make xconfig配置内核

在弹出的主配置界面中，单击Kernel/Library/Defaults进入目标平台选择，选中Customize Kernel Settings,Customize Vendor/User Settings和Updata Default Vendor Settings三项，对内核、定制供应商和用户应用程序进行配置，单击Save and Exit返回主配置界面。

在弹出的内核配置界面中，选择File systems－》Network file systems－》NFS file systems support和File systems－》Network file systems－》Provide NFSv3 client support，保存退出。这些是为NFS调试做准备的。

在弹出的用户程序配置界面，去掉Network Applications－》tftp，选择Network Apllications－》ftp、ftpd用于FTP调试；选择Busy Box－》ifconfig，用于目标板IP设置；选择Busy Box－》tftp，tftp：get，tftp：put，用于TFTP调试，然后保存退出。

检查交叉编译工具链已安装，完成后，执行make dep,make clean,make lib_only,make user_only,make romfs,make image。在image目录下将生成两个文件：内核文件zImage和文件年个romfs.img。

准备试验环境，并按照以前方法将内核文件烧写，重启完成。